Шаг 1: Замена прошивки

Купившим модем D-Link DSL-562T, настоятельно рекомендую установить более свежую прошивку с поддержкой ADSL2+ (предварительно позвоните в службу тех. помощи WS (по тел. 062)  и узнайте, поддерживает ли ваша линия возможность подключения ADSL2+, если нет, то обновлять ПО модема не рекомендуется).  Перепрошить модем можно двумя способами:

- Прошить модем самостоятельно, выполняя инструкции всплывающие в процессе установки (если вы до этого момента ничего подобного не делали, то не рекомендую проворачивать эту операцию самостоятельно). Прошивку можно скачать с официального ftp D-Link’a:

ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-562T/Firmware/ADSL2+/V3.02B01T01.RU.20060809/

- Прошить модем в сервис центре D-Link. СЦ находится по адресу: ул. Плахотного 27/1, тел. 355-41-51. Если у вас есть гарантийный талон, вам обновят модем бесплатно в течении 15-20 минут.

*рекомендую подключать модем к компьютеру через LAN

Шаг2: Настройка WebStream

ВНИМАНИЕ! Данный вариант настройки применим для модемов D-Link DSL-562T c прошивкой V3.02B01T01.RU.20060809

- Войдите в панель управления модемом (значок «Web Access») появится такое окно:

Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию пользователь: admin, пароль: admin).

- Далее выберите значок WAN, установите следующие настройки:

Нажмите: Apply

- Нажмите на значок: DSN и установите следующие опции:

Адреса Preferred DSN Server и Alternate DSN Server указаны в Вашем листе регистрации для абонентов услуги WebStream.

Не забывайте нажимать Apply.

- Сохраните сделанные настройки, выбрав закладку Tools и команду System. Далее выберите команду Save and Reboot. После этого модем сохранит сделанные вами настройки и перезагрузится.

Настройка модема для доступа к интернету завершена.

Шаг 3: Настройка IP-TV

- Войдите в панель управления модемом (см. шаг 2, п. 1).

- Выберите кнопку WAN и укажите следующие настройки:

- Нажмите Apply.

- Сохраните сделанные настройки, выбрав закладку Tools и команду System. Далее выберите команду Save and Reboot. После этого модем сохранит сделанные вами настройки и перезагрузится.

- Настройка модема для функции IP-TV завершена.