Инструкция по настройке ОНТ Huawei HG8245 wi-fi

(версия прошивки V1R002C04S100)

Для настройки Huawei HG8245 необходимо в адресной строке браузера ввести адрес 192.168.100.1, предварительно настроив сетевую карту на ПК.

IP 192.168.100.2

Маска 255.255.255.0

Шлюз 192.168.100.1

DNS1 217.70.106.5

DNS2 217.70.96.34

Логин для входа – telecomadmin, пароль – admintelecom.

Настройка доступа в интернет.

По умолчанию интернет работает в режиме bridge c 4 порта (PPPoE сессия устанавливается с ПК), IP-TV с первых 3-х портов.

Для этого не нужно делать никаких настроек на ОНТ.

Для настройки PPPoE на ONT необходимо зайти LAN – Lan Port Work Mode и указать порт, на который будем настраивать (LAN4 и возможно дополнительные порты).

Нажимаем Apply.

Заходим WAN – WAN Configuration:

Нажимаем New.

Указываем Service List (Internet), включаем данный WAN интерфейс (Enable WAN Connection), Mode - Route VLAN ID 100, MulticastVlan ID 26, приоритет 0, режим PPPoE, включаем NAT и прописываем логин с паролем.

Нажимаем Apply.

Заходим System Tools – Configuration File.

Нажимаем Save Configuration для сохранения настроек.

Затем Reboot.

Настройка VOIP.

Заходим WAN – Wan Configuration:

Нажимаем New.

Указываем Service List – VOIP, включаем данный WAN интерфейс (Enable WAN Connection), Mode – Route, VLAN 4092, приоритет 7, IP Acquisition Mode – DHCP.

Нажимаем Apply.

Заходим Voice – VoIP Basic Configuration.

Указываем Proxy Server (voip.sinor.ru (347) или ngn-sip.sinor.ru (204)) Home Domain (voip.sinor.ru или ngn-sip.sinor.ru), Signal Port и Media Port (WAN  name) и регион (RU).

Нажимаем Apply.

Включаем порт, прописываем номер телефона, пароль и указываем номер телефонного порта.

Нажимаем Apply.

Заходим Voice – VoIP Advanced Configuration.

Выбираем Fax Switcmode – self-switch.

Нажимаем Apply.

Для устранения проблемы разрыва соединения через 17 минут 20 секунд на VOIP, подключенного через оборудование Nortel, необходимо сделать следующее:

В Profile Body параметр 39=1039 поменять на 39=1035.

Заходим System Tools – Configuration File.

Нажимаем Save Configuration для сохранения настроек.

Затем Reboot.

Настройка IP-TV на ПК.

Для того чтобы услуга IP-TV на ПК работала с того же порта, с которого поднята сессия PPPoE (в нашем примере с 4-го) необходимо сделать следующее.

Заходим Network Application – IGMP Configuration.

Устанавливаем IGMP – Enable, IGMP Work Mode – Snooping.

Нажимаем Apply.

ВНИМАНИЕ!!! Если не включается, то необходимо выключить ОНТ, выдернуть из ОНТ оптический кабель, включить ОНТ. Произвести настройку, затем подключить оптический кабель.

Заходим System Tools – Configuration File.

Нажимаем Save Configuration для сохранения настроек.

Настройка IP-TV через STB.

Если настроено IP-TV на ПК

Заходим WAN – Wan Configuration:

Нажимаем New.

Указываем Service List – IPTV, включаем данный WAN интерфейс (Enable WAN Connection), Mode – Route, VLAN 4093, приоритет 4, IP Acquisition Mode – DHCP, включаем NAT.

Нажимаем Apply.

Заходим System Tools – Configuration File.

Нажимаем Save Configuration для сохранения настроек .

Настройка WI-FI.

Заходим WLAN – WLAN Configuration:

Нажимаем New.

Прописываем Name, выбираем WPA Pre-Shared Key, задаем пароль (в нашем примере 1133557799).

Нажимаем Apply.

Выбираем регион Russian Federation.

Нажимаем Apply.

Заходим System Tools – Configuration File.

Нажимаем Save Configuration для сохранения настроек.

Затем Reboot.