МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Электрофизических Устройств и Ускорителей

Гончаров Дмитрий Владимирович

«Программное обеспечение системы термоконтроля  ВЭПП-2000»

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

по направлению высшего профессионального  образования

010700 «Физика»

Физико-технический факультет

Тема диссертации утверждена приказом по НГТУ № ____от «__»____200_ г.

Руководитель

Кооп И. А.

д.ф.-м.н., г.н.с.

Новосибирск, 2006

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Электрофизических Устройств и Ускорителей

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой: Волосов В.И.

____________

ЗАДАНИЕ

на магистерскую диссертацию

студенту Гончарову Дмитрию Владимировичу

факультета физико-технический

Направление подготовки 010700 «Физика»

Магистерская программа «Физика ускорителей»

Тема «Программное обеспечение системы термоконтроля ВЭПП-2000»

Цель работы Написание ПО, осуществляющее температурный контроль ВЭПП-2000

Руководитель

Кооп И.А.

д.ф.-м.н.,г.н.с.

____________

Аннотация

В данной работе описывается программное обеспечение, предназначенное для подсистемы температурного контроля на ускорительном комплексе ВЭПП-2000. Предложенное решение основано на клиент-серверной технологии. Конфигурация и настройка подсистемы термоконтроля описывается в специально разработанной  базе данных. Применение такого подхода позволяет добиться легкой настройки и расширяемости программного обеспечения. В настоящий момент созданный программно-аппаратный комплекс активно используется для термоконтроля ВЭПП-2000.

Содержание

Введение										5

Аппаратная часть

Общее описание							7

Датчики и питание						9

Описание АЦП								11

Описание интерфейса						12

Программная часть

Общее описание							14

База данных								16

Библиотека доступа к базе данных			20

Сервер									24

Библиотека доступа к серверу				26

Клиентское приложение						28

Заключение									32

Список литературы							33

ПРИЛОЖЕНИЕ									34

Введение

В настоящее время в Институте Ядерной Физики СО РАН заканчивается строительство ускорительного комплекса ВЭПП-2000 (Рис. 1).

Рис. 1

Ускорительный комплекс ВЭПП-2000.

Новый комплекс является модернизацией комплекса ВЭПП-2М, проработавшего в ИЯФ более 20 лет. Строительство комплекса повлекло за собой модернизацию всех систем управления. Электроника комплекса ВЭПП-2М разрабатывалась в 70-80 годах, и сейчас уже является устаревшей и лишена поддержки.

Современный ускорительный комплекс представляет собой сложную физическую и техническую систему, в которой используется множество разнообразных источников питания и силовой электроники. Поэтому одной из важнейших задач при эксплуатации ускорителя, является контроль температурного режима работы элементов комплекса. Сильный перегрев неизбежно вызовет поломку и простой комплекса. В проекте ВЭПП-2000 планируется контролировать около 200 температурных позиций. Это поворотные магниты, шинопроводы, дросселя силовых источников и многое другое.

Данная работа посвящена разработке комплекса программ, осуществляющих температурный контроль и термосигнализацию на комплексе ВЭПП-2000.

Аппаратная часть

Общее описание

Аппаратная часть была разработана в лаборатории 6 ИЯФ СО РАН (Гудков Б.А.). Блок термоконтроля (Рис. 2) представляет собой следующую сборку:

- АЦП40 – сорокаканальный прецизионный (24 бит) АЦП, с CANbus интерфейсом (Рис. 3).

- Импульсный блок питания, вырабатывающий два напряжения: 15 и 5 вольт (Рис. 4).

- Плата, задающая ток для термодатчиков (Рис. 5).

Рис. 2

Внешний вид блока термоконтроля.

Рис. 3

АЦП 40.

Рис. 4

Импульсный блок питания.

Рис. 5

Плата, задающая ток.

Датчики и питание

Схема, задающая ток датчиков приведена на Рис. 6

Рис. 6

Цепь питания датчика.

В качестве датчиков температуры используются платиновые сопротивления HEL-700-U-0-A, обладающие следующими характеристиками:

| Сопротивление при 0 град. Цельсия, Ом | 1000 |
| --- | --- |
| Температурный коэффициент, Ом/град | 3,75 |
| Рабочий диапазон, град | -200 до 540 |
| Линейность в диапазоне -40 до +125 град | ±0,1% |
| Рабочий ток, мА | 1 |

Для работы датчики собираются в специальный корпус, покрытый термоусадкой (Рис. 7).

Рис. 7

Термодатчик в сборе.

Малый коэффициент нелинейности в рабочем диапазоне (0..100 град. Цельсия) позволяет аппроксимировать зависимость сопротивления от температуры прямой R(T) = 1000 + 3.75*T.

Таким образом, зная напряжения на выходе схемы (Рис. 7), можно определить температуру датчика по формулам:

R = (UR/U*R1)/(1-UR/U)

T = (R-1000)/3.75

Здесь UR – напряжение на термодатчике. В данных расчетах предполагается, что напряжение U источника питания и токозадающее сопротивление R1  стабильны. На практике это обеспечивается прецизионным источником питания и использованием резисторов класса 0.1%.

Описание АЦП

В качестве АЦП используется CANADC 40*24M, разработанный в лаборатории 6 ИЯФ СО РАН (Козак В.Р.). Прибор представляет собой 24-х разрядный 40-канальный дельта-сигма АЦП с интерфейсом CANbus, обладающий следующими характеристиками:

- Разрядность АЦП - 24 бит.

- Разрешающая способность - 24 бит.

- Эффективное количество разрядов – от 10бит (при времени измерения 1 мс) до более 16 бит (при временах измерения более 10 мсек).

- Смещение нуля в диапазоне температур не более- 1 мВ.

- Диапазоны входных напряжений +-10В и 1В (основные), 0.1В, 10мВ (дополнительные).

- Входное сопротивление не ниже 10 МОм (определяется дискретными антипаразитными резисторами, которые могут не устанавливаться).

- CANBUS совместим с ISO 11898-24V (микросхема PCA82C251), приемо-передатчик гальванически изолирован от устройства.

- Скорости обмена 1000, 500, 250 и 125 Кбод (определяется перемычками в устройстве).

- Напряжение питания блока +5 В.

Более подробную документацию об этом АЦП можно найти в источнике [1].

Описание интерфейса

Связь блока термоконтроля и компьютера осуществляется с помощью интерфейса CANbus. Промышленная сеть CAN (Controller Area Network) была создана в конце 80-х годов фирмой Bosch как решение для распределенных систем, работающих в режиме реального времени. Первая реализация CAN применялась в автомобильной электронике, однако сейчас CAN находит применение практически в любых типах машин и промышленных установок, от простейших бытовых приборов до систем управления ускорителями элементарных частиц. В настоящий момент CAN-протокол стандартизован в международном стандарте ISO 11898.

### Основные положения стандарта CAN:

- В качестве среды передачи в CAN используется дифференциальная линия связи - витая пара, сигналы по которой передаются в дифференциальном режиме.

- Для контроля доступа к среде передачи используется метод недеструктивного арбитража.

- Данные передаются короткими (максимальная длина поля данных - 8 байт) пакетами, которые защищены контрольной суммой.

- В CAN отсутствует явная адресация сообщений. Вместо этого каждый пакет снабжен полем арбитража (идентификатор+RTR-бит), которое задает приоритет сообщения в сети.

- CAN имеет исчерпывающую схему контроля ошибок, которая гарантирует повторную передачу пакета, в случае возникновения ошибок передачи / приема сообщения.

В CAN существует способ автоматического устранения узла, являющегося источником ошибочных пакетов в сети.

Все эти особенности делают CANbus эффективным средством взаимодействия и управления в условиях помех и возможных искажений данных. [2]

Программная часть

Общее описание

Общий вид установки представлен на Рис. 8

Рис. 8

Блок – схема подсистемы термоконтроля.

Программа написана в едином для ВЭПП-2000 стиле: двухуровневая система, клиент - серверная технология. Это позволяет добиться максимальной надежности, удобства отладки и дальнейшей модернизации программы. Функционально, ПО подсистемы термоконтроля состоит из трех основных частей:

- База данных

- Сервер

- Клиентские приложения

Вся конфигурация установки заложена в специально разработанной базе данных. При запуске клиент и сервер обращаются к базе данных, вычитывая оттуда необходимую им информацию об объекте наблюдения.

В основе клиент – серверного разделения программы лежит то, что клиент не должен знать об особенностях протокола общения с аппаратурой. Другими словами, быть аппаратно  - независимый. С другой стороны, в функции сервера не должна входить визуализация информации, полученной от аппаратуры. Имея легкий доступ к серверу (для этого была написана специальная библиотека функций), программист может легко написать и отладить свой вариант ПО, либо интегрировать возможность мониторинга температуры в свою программу, не нарушая при этом работу остальных приложений, работающих с данным сервером.

База данных

Как уже говорилось, база данных обеспечивает начальную конфигурацию ПО. В ней содержится основное описание структуры установки,  количестве и расположении термодатчиков и их максимальных показаниях.

Была разработана структура БД, отвечающая этим требованиям. База данных состоит из двух таблиц, названных tk_elements и tk_sensors, со следующей структурой:

Таблица tk_elements:

| Поле | stend | element | index | about |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | varchar | varchar | int | varchar |

Поля таблицы означают следующее:

stend – Название части установки, на пример БЭП (бустер электрон-позитронный), ВЭПП (встречные электрон-позитронные пучки), источник ВЭПП (источник тока поворотных магнитов) и т.д. Другими словами – это название независимой части ускорительного комплекса.

element – имя элемента, входящего в состав stend. Это может быть поворотный магнит БЭП, шинопровод  ВЭПП и многое другое.

index – служебное поле, служащее для связи между таблицей tk_elements и tk_sensors.

about – поле, описывающее элемент  element. В нем находится краткая информация о месторасположении и описание элемента. Данное поле программой не используется, оно предназначено для удобства оператора.

Таблица tk_sensors:

| Поле | index | sname | maxt | adcid | adchc | canch | about |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | int | varchar | int | int | int | int | varchar |

Здесь:

index – служебное поле, для связи с таблицей tk_elements.

sname – имя термодатчика (первичный ключ – для каждой записи в таблице поле должно быть уникально)

maxt – максимальная температура для данного элемента, град.

adcid – CAN идентификатор блока (точнее, АЦП)

adcch – номер канала АЦП, который измеряет напряжение на датчике.

canch – номер CAN линии, на котором находится АЦП, обслуживающий датчик

about – описание датчика. Данное поле предназначено для удобства эксплуатации и не используется программой.

Для примера наполнения таблицы, рассмотрим следующий комплекс, в котором нужно осуществлять термоконтроль. Пусть некоторая установка состоит из двух магнитов M1 и M2, каждая обмотка магнита состоит из двух половинок P1 и P2, и на каждой половинке  обмотке находятся два термодатчика (рис. 9).

Рис. 9

Пример установки

Структура базы данных, описывающая эту установку будет следующая:

Таблица tk_elements:

| stend | element | index | about |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | P1 | 0 | Обмотка P1 магнита M1 |
| M1 | P2 | 1 | Обмотка P2 магнита M1 |
| M2 | P1 | 2 | Обмотка P1 магнита M2 |
| M2 | P2 | 3 | Обмотка P2 магнита M2 |

Таблица tk_sensors:

| index | sname | maxt | adcid | adchc | canch | about |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | M1D1 | 80 | 252 | 0 | 0 | ……. |
| 0 | M1D2 | 80 | 252 | 1 | 0 | ……. |
| 1 | M1D3 | 80 | 252 | 2 | 0 | ……. |
| 1 | M1D4 | 80 | 252 | 3 | 0 | ……. |
| 2 | M2D1 | 80 | 156 | 0 | 1 | ……. |
| 2 | M2D2 | 80 | 156 | 1 | 1 | ……. |
| 3 | M2D3 | 80 | 156 | 2 | 1 | ……. |
| 3 | M2D4 | 80 | 156 | 5 | 1 | ……. |

Из данной таблицы следует, что используется 2 АЦП (id252 и id 156), находящихся на разных (0 и 1) CAN линиях. Максимальная температура термодатчиков равна 80 градусов Цельсия.

Окно интерфейса с пользователем в этом случае будет выглядеть так (Рис. 10):

Рис. 10

Пример интерфейсного окна

Библиотека доступа к базе данных

Для облегчения работы с базой данных, были написана библиотека функций, перечисленных ниже:

int initDBconn(const char *host, const char *dbname) – функция инициализирующая соединение с базой данных. В качестве параметров ей передаются:

host - сетевое имя компьютера – сервера баз данных.

dbname – имя базы данных.

Функция возвращает 0 в случае удачного подключения, иначе (-1).

int doneDBconn(void)  - функция для отсоединения от базы данных. Возвращает 0 в случае успеха, иначе (-1)

Обмен информации с базой данных осуществляется с помощью специальной структуры  TResStruct:

struct ResStruct

{

char** data;

int len;

};

typedef struct ResStruct TResStruct;

Поле data (фактически, массив строк)  содержит полученную от базы данных информацию, len – указывает на количество строк в поле data.

Объявленные ниже функции автоматически выделяют нужный объем памяти под эту структуру, пользователю лишь необходимо освобождать ее с помощью функции

int resClear(TResStruct *res).

TResStruct *getListStend() – возвращает список неповторяющихся значений поля stend таблицы tk_elements; для примера выше это будет ‘M1’, ‘M2’.

TResStruct *getElementsStend(const char *Stend) – возвращает список элементов стенда stend. Например, вызов getElementsStend(‘M1’) вернет ‘P1’, ‘P2’.

TResStruct *getIndexElement(const char *Stend, const char *Element) – возвращает поле index у элемента Element стенда stend.

TResStruct *getSensorsElement(const char *Stend, const char *Element) – возвращает список датчиков, расположенных на элементе Element стенда stend.

TResStruct *getMaxtSensor(const char *sname) – возвращает максимальную температуру maxt датчика с именем sname.

TResStruct *getSensorInfo(const char *sname) – выдает описание датчика с именем sname (поле about в таблице tk_sensors).

TResStruct *getSensorInfo(const char *sname) – возвращает информацию о датчике. Первая строка - adcid, вторая - adcch, третья -  canch (данные из таблицы tk_sensors).

TResStruct *getCANChannels(void) – выдает список CAN линий, отведенных под термоконтроль.

TResStruct *getADCChannel(const char *canch) – выдает список всех АЦП, имеющих общий CAN канал canch.

int getCountSensors(void) – выдает общее количество термодатчиков.

В качестве примера использования библиотечных функций, рассмотрим  Пример 1. Данная программа выводит на экран структуру базы данных:

Пример 1.

#include "db.h"

TResStruct *query, *query2, *query3;

int main(void)

{

int i,j, k;

// Подсоединяемся к базе данных

if (initDBconn("zeus", "goncharov"))

{

fprintf(stdout,"Error connect datebase\n");

exit(-1);

}

query = getListStend();  //Получаем список стендов

for (i=0;i<query->len;i++)

{

printf("STEND %s\n",query->data[i]);

// Получаем список элементов стенда

query2 = getElementsStend(query->data[i]);

for (j=0;j<query2->len;j++)

{

// Получаем датчики элемента

query3 = getSensorsElement(query->data[i],

query2->data[j]);

for (k=0;k<query3->len;k++)

{

printf("\t\t SENSOR %s\n",query3->data[k]);				}

resClear(query3);	// Высвобождаем память

}

resClear(query2);   // Высвобождаем память

}

resClear(query);   // Высвобождаем память

}

Сервер

В функции сервера входит:

- Конфигурирование используемых CAN линий

- Конфигурирование используемых АЦП

- В случае сброса АЦП (перебой с питанием и т.п.) осуществлять его перезапуск

- Работа с программами – клиентами (выдача данных, в ответ на запросы)

Рассмотрим подробнее, как использование сервера может способствовать одновременному  доступу к одному физическому каналу связи. Схема установления  связи выглядит так (Рис. 11). [3]

После срабатывания функции accept она возвращает уникальный дескриптор, который в дальнейшем используется для работы с конкретным сокетом. Сервер также может в дальнейшем вызывать accept и устанавливать соединение с другим клиентом. В результате получается имитация доступа нескольких программ к одному каналу связи с оборудованием.

Рис. 11

Установка связи между клиентом и сервером

Есть и еще одно преимущество. Клиентская программа может не знать, как происходит работа с железом. Рассмотрим следующий пример: пусть есть несколько АЦП, объединенных сетью CANbus. Допустим, нам нужно с некоторым периодом узнавать напряжения на каналах этих АЦП. Если писать программу по классической схеме, то она должна уметь:

- Инициализировать CAN канал.

- Инициализировать АЦП

- Сформировать и отправить запрос в линию

- Дождаться ответа от устройства

- Корректно преобразовать результат.

- Завершить работу канала.

Если в течение этого цикла другая программа захочет получить доступ к этому каналу, то это ей не удастся.

Библиотека доступа к серверу

Для работы с данным сервером была написана библиотека, состоящая всего из трех функций:

int connectToServer(const char *host, u_short port) – подсоединение к серверу. Параметры функции:

host – сетевое имя компьютера, на котором работает сервер

port – номер порта, по которому осуществляется связь

double getVoltage(const char *elname) – возвращает напряжение на сенсоре с sname = elname.

int closeConnect(void) – завершает работу с сервером.

Кроме того, сервер корректно отрабатывает «потерю» клиента (разрыв соединения со стороны клента без вызова closeConnect). Рассмотрим Пример  2 иллюстрирующий работу клиентской программы, использующей  данную библиотеку. Данная программа выводит используемые в установке термодатчики и значения напряжений на них.

Пример 2

#include "db.h"

#include "serv.h"

TResStruct *query, *query2, *query3;

int main(void)

{

int i,j, k;

connectToServer("192.168.162.216",30124);

// Подсоединяемся к базе данных

if (initDBconn("zeus", "goncharov"))

{

fprintf(stdout,"Error connect datebase\n");

exit(-1);

}

query = getListStend();  //Получаем список стендов

for (i=0;i<query->len;i++)

{

printf("STEND %s\n",query->data[i]);

// Получаем список элементов стенда

query2 = getElementsStend(query->data[i]);

for (j=0;j<query2->len;j++)

{	// Получаем датчики элемента

query3 = getSensorsElement(query->data[i],

query2->data[j]);

for (k=0;k<query3->len;k++)

{

printf("\t\t Voltage on SENSOR %s is %d volts \n",query3->data[k], getVoltage(query3->data[k]));				}

resClear(query3);	// Высвобождаем память

}

resClear(query2);   // Высвобождаем память

}

resClear(query);   // Высвобождаем память

}

Клиентское приложение

С сервером взаимодействует программа графического интерфейса с пользователем (GUI – graphic user interface). В функции программы входит:

- Мониторинг показаний датчиков

- Периодические запросы к серверу

- Ведение лога (файла, куда записываются показания датчиков для дальнейшего изучения)

- Предупреждение пользователя о перегреве.

Для написания клиента использовалась библиотека QT, предоставляющая стандартные классы (такие как кнопки, таблицы и т.п.) и возможность использования механизма сигналов.

Программа построена по принципу графического представления информации. В минимизированном виде главное окно программы представляет собой прямоугольник, на котором написаны названия установок и нарисованы зеленые, желтые либо красные кружки (Рис. 12).

Рис. 12

Окно программы в минимизированном виде.

Цвет зависит от состояния датчиков. Зеленый – все в норме, желтый – температура одного из датчиков достигла уровня 0,8 Tmax. Красный – температура одного из датчиков превысила максимальный порог. По достижении максимального порога, на экране появляется второе окно, в котором показываются перегревшиеся датчики, и дата, когда это произошло (Рис. 13).

Рис. 13

Сигнализация о перегреве.

Пользователь может получать детальную информацию об установке. Главное окно программы прорисовывает иерархическую структуру установки, с детальным показом всех температур (Рис. 14).

Рис. 14

Окно программы в развернутом виде.

В процессе работы программа ведет файл журнала температурных измерений (период измерений можно выбирать из списка 1сек, 5 сек, 10 сек, 30 сек, 1 мин). Файл выглядит следующим образом:

time		D1_UP	D2_UP

1149733474	24	23

1149733475	24	23

1149733476	23	23

* *	* * * * * * * *

1149733578	24	23

1149733579	25	23

1149733580	30	23

1149733581	30	23

1149733582	33	23

1149733583	33	23

В качестве шкалы времени используется системное UNXI время (количество секунд от 1 января 1970 года). Пример графика изменения температуры (Рис. 15).

Рис. 15

График изменения температур

Заключение

В настоящее время написаны клиент и сервер. Создана база данных, использующая СУБД PostgreSQL. ПО системы термоконтроля написано по двухуровневой схеме, и использующей механизм сокетов. В будущем предполагается использовать порядка 200 термодатчиков, которые будут установлены на всех критических к перегреву местах комплекса ВЭПП-2000.

Использование базы данных позволяет гибко конфигурировать текущую логическую структуру установки, и легко  адаптировать программу к возможным модернизациям и изменениям в комплексе ВЭПП-2000.

В настоящее время ПО термоконтроля используется для мониторинга температуры двух дросселей ВЭПП-2000.

Список литературы

[1] Козак В.Р. CANADC 40*24M

http://www.inp.nsk.su/~kozak/designs/cad40.htm

[2] Сайт фирмы «Марафон». http://can.marathon.ru

[3] Робачевский А.М. «Операционная система UNIX»,

БХВ - Петербург, 2002

[4] Секунов Н.Ю. «Программирование на С++ в Linux»,

БХВ - Петербург, 2003

[5] Павловская Т.А. «С/С++ Программирование на

языке высокого уровня», Питер, 2003

ПРИЛОЖЕНИЕ

Листинг 1.1. Заголовочный файл сервера t_server.h

#ifndef __T_SERVER

#define __T_SERVER

//*********************************************************

//*******************DEFINE SECTION ***********************

//*********************************************************

#define WITH_CAN

#define MAX_CLIENTS 100

#define MAX_WAIT_CLIENTS 10

#define MAX_LEN_BUF	1024

#define DEBUG_OUT stdout

#define DB_SERVER "172.16.1.110"

#define DB_NAME	"goncharov"

#define LIS_PORT 394662

//*********************************************************

//*******************INCLUDE SECTION **********************

//*********************************************************

#include <stdio.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/select.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <string.h>

#include <libpq-fe.h>

#include <netinet/in.h>

#include <fcntl.h>

#include <netdb.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <signal.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include "../lib_db/db.h"

#ifdef WITH_CAN

#include <chai.h>

#endif

//*********************************************************

//**************FUNCTIONS PROTOTYPE SECTION ***************

//*********************************************************

int initCANchan(unsigned int canch, unsigned int speed);

int initADC(unsigned char adcid, unsigned char canch);

static void CtrlCsignalHandler(int s);

int addNewClient(void);

void exchangeWithClient(int sock);

#ifdef WITH_CAN

double codeToStr(canmsg_t msg, char *buf);

#endif

//*********************************************************

//***********SOME USEFUL STRUCTS AND VARIABLE *************

//*********************************************************

struct SClientProp

{

int socket;

char *host;

unsigned char IsBusy;

} Clients[MAX_CLIENTS];

struct _TDatchik

{

char *name;

unsigned char adcid;

unsigned char adcch;

unsigned char canch;

};

typedef struct _TDatchik TDatchik;

TDatchik  *Datchiki;

struct sockaddr_in serv_addr, client_addr;

struct timeval wait_select;

fd_set  my_fd_set,test_fd_set;

int nSensors, lis_socket, max_socket_index;

unsignedchar send_buf[MAX_LEN_BUF], reciv_buf[MAX_LEN_BUF];

#ifdef WITH_CAN

canmsg_t msg;

#endif

#endif		//__T_SERVER

Листинг 1.2. Исполняемый файл сервера t_server.c

#include "t_server.h"

//**********************************************************

//** This function init CAN line, and return next values  **

//**		 0 	- init successful					    **

//**		-1	- bad speed value					    **

//**		-2	- error init						    **

//**********************************************************

int initCAN(unsigned int canch, unsigned int speed)

{

unsigned char sp0,sp1;

fprintf(DEBUG_OUT,"Trying init of channel %i with speed

%i...",canch,speed);

#ifdef WITH_CAN

switch (speed)

{

case 125: sp0 = 0x3; sp1 = 0x1c; break;

case 250: sp0 = 0x1; sp1 = 0x1c; break;

case 500: sp0 = 0x0; sp1 = 0x1c; break;

case 1000: sp0 = 0x0; sp1 = 0x14; break;

default:

fprintf(DEBUG_OUT,"Bad value of speed on

channel %i\n",canch);

return -1;

}

if ((CiInit()<0)||(CiOpen(canch,CIO_CAN11)<0) ||

(CiSetBaud(canch,sp0,sp1)<0)||(CiStart(canch)<0))

{

fprintf(DEBUG_OUT,"Can`t init its!\n");

return -2;

}

#endif

fprintf(DEBUG_OUT,"OK\n");

return 0;

}

//***********************************************************

//** 	This fuction verify exists ADC on channel,      	**

//** 	and init its	  				  		**

//**		 0 	- init successful					**

//**		-1	- ADC not answer					**

//***********************************************************

int initADC(unsigned char adcid, unsigned char canch)

{

int m;

#ifdef WITH_CAN

// ADC exists?

msg_zero(&msg);

msg.id = 0x600+adcid;

msg.data[0] = 0xFF;

msg.len = 1;

CiWrite(canch,&msg,1);

for (m=0;m<=1000;m++)

{

if (CiRead(canch,&msg,1)>0)

if ((msg.id&0xFC)==(adcid&0xFC)) goto ADCanswer;

usleep(100);

}

fprintf(DEBUG_OUT, "ADC %i on chan %i not respond

on command 0xFF\n",adcid, canch);

return -1;

ADCanswer:

// Stop ADC

msg_zero(&msg);

msg.id = 0x600+adcid;

msg.data[0] = 0x00;

msg.len = 1;

CiWrite(canch,&msg,1);

// Init ADC

msg_zero(&msg);

msg.id = 0x600+adcid;

msg.data[0] = 0x01;

msg.data[1] = 0x00;

msg.data[2] = 0x27;

msg.data[3] = 0x03;

msg.data[4] = 0x10;

msg.data[5] = 0x00;

msg.len = 6;

CiWrite(canch,&msg,1);

#endif

fprintf(DEBUG_OUT, "Init ADC %i on channel %i complete\n",

adcid,canch);

return 0;

}

//***********************************************************

//** 	This is a handler of signal 'CTRL-C'			**

//***********************************************************

static void CtrlCsignalHandler(int s)

{

int i;

fprintf(DEBUG_OUT, "Recive SIGINT(CTRL-C).

Serever will done now... \n");

for (i=0;i<MAX_CLIENTS;i++) if (Clients[i].IsBusy)

{

close(Clients[i].socket);

fprintf(DEBUG_OUT,"Killed socket %i, in struct –

%i\n",Clients[i].socket,i);

}

for(i=0;i<nSensors;i++)	free(Datchiki[i].name);

free(Datchiki);

doneDBconn();

close(LIS_PORT);

exit(0);

}

//***********************************************************

//** 	This function add new client connection.   	    	**

//*		Its return socket						**

//***********************************************************

int addNewClient(void)

{

int addrlen;

int i;

fprintf(DEBUG_OUT,"Trying new connection...");

for (i=0;i<MAX_CLIENTS;i++) if (!Clients[i].IsBusy) // Free space

{

bzero(&client_addr,sizeof(client_addr));

addrlen = sizeof(client_addr);

Clients[i].socket = accept(lis_socket,(struct sockaddr*)

&client_addr,&addrlen);

Clients[i].host = inet_ntoa(client_addr.sin_addr);

if (Clients[i].socket > max_socket_index)

max_socket_index = Clients[i].socket;

printf("Accept. Socket %i\n",Clients[i].socket);

fcntl(Clients[i].socket,O_NONBLOCK);

Clients[i].IsBusy = 1;

return Clients[i].socket;

}

}

//************************************************************

//** 	This function exchange with asked client.		 	 **

//*		If necessary, ADC will reinit				 **

//************************************************************

void exchangeWithClient(int sock)

{

int j,k;

long code;

for (j=0;j<MAX_LEN_BUF;j++) reciv_buf[j] = 0;

if (recv(Clients[sock].socket,&reciv_buf,200,0) <= 0)

{	//dead socket

close(Clients[sock].socket);

FD_CLR(Clients[sock].socket,&my_fd_set);

Clients[sock].IsBusy = 0;

fprintf(DEBUG_OUT,"Client in socket %i escaped.

We grieve...\n",Clients[sock].socket);

return;

}

for (j=0;j<nSensors;j++)

{

if (strcmp(Datchiki[j].name,reciv_buf) == 0)

{

fprintf(DEBUG_OUT,"Query to sensor %s, ADCid = %i, ADCch =

%i, CANid = %i\n",Datchiki[j].name,

Datchiki[j].adcid,Datchiki[j].adcch,Datchiki[j].canch);

#ifdef WITH_CAN

msg_zero(&msg);

msg.id = 0x600+Datchiki[j].adcid;

msg.data[0] = 0x3;

msg.data[1] = Datchiki[j].adcch;

msg.len =  2;

CiWrite(Datchiki[j].canch,&msg,1);

msg_zero(&msg);

for (k=0;k<=1000;k++)

{

if (CiRead(Datchiki[j].canch,&msg,1)>0)

{

if (msg.data[0]==0xFF)

{	// Received signal of restart from ADC

fprintf(DEBUG_OUT,"Recive restart message

from ADC %i, reason: ",msg.id&0xFC);

switch (msg.data[4])

{

case 0: fprintf(DEBUG_OUT,"0-Power

reset\n");break;

case 1: fprintf(DEBUG_OUT,"1-Button

reset\n");break;

case 2: fprintf(DEBUG_OUT,"2-

Attribute query\n");break;

case 3: fprintf(DEBUG_OUT,"3-

Broadcast query\n");break;

case 4: fprintf(DEBUG_OUT,"4-

WatchDog restart\n");break;

case 5: fprintf(DEBUG_OUT,"5-Busoff

recovery\n");break;

}

fprintf(DEBUG_OUT,"Trying reinit ADC

%i...",msg.id&0xFC);

if (initADC(Datchiki[j].adcid,

Datchiki[j].canch))

{

fprintf(DEBUG_OUT,"Not

complete!!!\n");

exit(-1);

}

fprintf(DEBUG_OUT,"Complete\n");

if (msg.id&0xFC==Datchiki[j].adcid)

{	// If signal of reset from ADC,

which we ascked.

msg_zero(&msg);

msg.id = 0x600+Datchiki[j].adcid;

msg.data[0] = 0x3;

msg.data[1] = Datchiki[j].adcch;

msg.len =  2;

CiWrite(Datchiki[j].canch,&msg,1);

msg_zero(&msg);

}

}

if ((msg.id&0xFC)==(Datchiki[j].adcid&0xFC)

&&(msg.data[1]&0x3F)==Datchiki[j].adcch)

{	// Recive ADC answer about voltage

code = msg.data[2]+msg.data[3]*256

+msg.data[4]*65536;

if ((code>=0x000000)&&(code<=0x3FFFFF))

{

sprintf(reciv_buf,"%f\0",(code/(0x3FFFFF*1.0))*10.0);

} else if ((code>=0xC00000)&&(code<=0xFFFFFF))

{

sprintf(reciv_buf,"%f\0",(code-

0xFFFFFF)*10.0/(0x3FFFFF*1.0));

} else 	{

printf("overflow\n");

sprintf(reciv_buf,"%f\0",-2000.0); // Overflow ADC

send(Clients[sock].socket,reciv_buf,strlen(reciv_buf)+1,0);

return;

}

}

usleep(1000);

}

fprintf(DEBUG_OUT,"ADC not responding\n");

sprintf(reciv_buf,"%f\0",-1000.0);

#else

sprintf(reciv_buf,"%f\0",(random()*100.0)/RAND_MAX);

//	sprintf(reciv_buf,"%f\0",100.0);

#endif

send(Clients[sock].socket,reciv_buf, strlen(reciv_buf),0);				return;

}

}

printf("Sensor %s is unknow\n", reciv_buf);

sprintf(reciv_buf,"-2000\0");

send(Clients[sock].socket,reciv_buf,strlen(reciv_buf),0);

return;

}

//**********************************************************

int main(void)

{

int i,j,k,l, tmpSocket;

TResStruct *resS1, *resS2, *resS3, *resS4;

signal(SIGINT, CtrlCsignalHandler);

if (initDBconn("172.16.1.110", "goncharov"))

{

fprintf(DEBUG_OUT,"Error connect datebase\n");

exit(-1);

}

fprintf(DEBUG_OUT,"Connect to datebase successful\n");

nSensors = getCountSensors();

fprintf(DEBUG_OUT,"Count of thermosensors is %i\n",nSensors);

Datchiki = (TDatchik*)malloc(nSensors*sizeof(TDatchik));

l = 0;

resS1 = getListStend();

for (i=0;i<resS1->len;i++)

{

fprintf(DEBUG_OUT, "Read stend '%s'\n",resS1->data[i]);

resS2 = getElementsStend(resS1->data[0]);

for (j=0;j<resS2->len;j++)

{

fprintf(DEBUG_OUT, "\tRead element '%s'\n",resS2->data[j]);

resS3 = getSensorsElement(resS1->data[i], resS2->data[j]);

for (k=0;k<resS3->len;k++)

{

Datchiki[l].name = (char*)malloc(strlen(

resS3->data[k]));

strcpy(Datchiki[l].name, resS3->data[k]);

resS4 = getSensorInfo(resS3->data[k]);

Datchiki[l].adcid = atoi(resS4->data[0]);

Datchiki[l].adcch = atoi(resS4->data[1]);

Datchiki[l].canch = atoi(resS4->data[2]);

resClear(resS4);

fprintf(DEBUG_OUT, "\t\tRead sensor '%s', adcid %i,

adcch %i, canch %i\n",Datchiki[l].name,

Datchiki[l].adcid,Datchiki[l].adcch,Datchiki[l].canch);

l++;

}

resClear(resS3);

}

resClear(resS2);

}

resClear(resS1);

resS1 = getCANChannels();

for (i=0;i<resS1->len;i++)

{

initCAN(atoi(resS1->data[i]),500);

resS2 = getADCChannel(resS1->data[i]);

for (j=0;j<resS2->len;j++) if (initADC(atoi(

resS2->data[j]),atoi(resS1->data[i])))

CtrlCsignalHandler(0);

resClear(resS2);

}

resClear(resS1);

for (i = 0;i<MAX_CLIENTS;i++) Clients[i].IsBusy = 0;

if ((lis_socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)

{

fprintf(DEBUG_OUT,"Error call socket()\n");

}

bzero(&serv_addr,sizeof(serv_addr));	// Zero in struct

fcntl(lis_socket,O_NONBLOCK);

serv_addr.sin_family = AF_INET;

serv_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

serv_addr.sin_port = htons((u_short)LIS_PORT);

if (bind(lis_socket,(struct sockaddr*)&serv_addr,sizeof(serv_addr))==-1)

{

printf("Error call bind()\n");

CtrlCsignalHandler(0);

}

if (listen(lis_socket,MAX_WAIT_CLIENTS)== -1)

{

fprintf(DEBUG_OUT,"Error call listen()\n");

CtrlCsignalHandler(0);

}

max_socket_index = lis_socket;

FD_ZERO(&my_fd_set);

FD_ZERO(&test_fd_set);

FD_SET(lis_socket,&my_fd_set);

wait_select.tv_sec = 3;

wait_select.tv_usec = 0;

while(1)

{

test_fd_set = my_fd_set;

if (pselect(max_socket_index+1,&test_fd_set,NULL,NULL,&wait_select, NULL))

{

// Is message from main	 socket?

if (FD_ISSET(lis_socket,&test_fd_set)) //Add new client

{

tmpSocket = addNewClient();

FD_SET(tmpSocket,&my_fd_set);

} else 	for (i=0;i<MAX_CLIENTS;i++)

if (FD_ISSET(Clients[i].socket,&test_fd_set))

{

exchangeWithClient(i);

}

}

}

}

Листинг 1.3 Заголовочный файл библиотеки serv.h

#ifndef __LIB_SERV

#define __LIB_SERV

#include <unistd.h>

#include <sys/select.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <string.h>

#include <libpq-fe.h>

#include <netinet/in.h>

#include <netdb.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <signal.h>

#include <string.h>

#define SOCKETerror -1;

#define CONNECTerror -2;

int connectToServer(const char *host, u_short port);

double getVoltage(const char *elname,unsigned char *isOk);

int closeConnect(void);

#endif

Листинг 1.4 Исполняемый файл библиотеки serv.cpp

#include <stdlib.h>

#include "serv.h"

unsigned char status;

int sock;

struct sockaddr_in serv_addr;

//===========================================================

int connectToServer(const char *host, u_short port)

{

bzero(&serv_addr, sizeof(serv_addr));

serv_addr.sin_family = PF_INET;

serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(host);

serv_addr.sin_port = htons((u_short)port);

if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) <= 0) return SOCKETerror;

if ((connect(sock, (struct sockaddr*)&serv_addr, sizeof(serv_addr)))!=0)

return CONNECTerror;

return 0;

}

//===========================================================

double getVoltage(const char *elname)

{

double res;

char buf[64];

int len;

send(sock,elname,64,0);

len = recv(sock,buf,64,0);

buf[len-1]='\0';

return atof(buf);

}

//===========================================================

int closeConnect(void)

{

return close(sock);

}

Листинг 2.1 Заголовочный файл библиотеки db.h

#ifndef __LIBDB

#define __LIBDB

#include <libpq-fe.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#define ERR_NO		 0

#define ERR_CONNECT -1

struct ResStruct

{

char** data;

int len;

};

typedef struct ResStruct TResStruct;

int initDBconn(const char *host, const char *dbname);

int doneDBconn(void);

int resClear(TResStruct *res);

TResStruct *getListStend();

TResStruct *getElementsStend(const char *Stend);

TResStruct *getIndexElement(const char *Stend, const char *Element);

TResStruct *getSensorsElement(const char *Stend, const char *Element);

TResStruct *getMaxtSensor(const char *sname);

TResStruct *getSensorInfo(const char *sname);

TResStruct *getCANChannels(void);

TResStruct *getADCChannel(const char *canch);

int getCountSensors(void);

#endif

Листинг 2.2 Исполняемый файл библиотеки db.cpp

#include "db.h"

int	LastError;

PGconn 	*conn;

char *str;

PGresult	*SQLres;

int resClear(TResStruct *res)

{

int i;

for (i=0;i<res->len;i++) free(res->data[i]);

free(res->data);

free(res);

return 0;

}

int initDBconn(const char *host, const char *dbname)

{

conn = PQsetdbLogin(host,NULL,NULL,NULL,dbname,"goncharov","goncharov");

if (PQstatus(conn)==CONNECTION_BAD)

{

return -1;

}

return 0;

}

int doneDBconn(void)

{

PQfinish(conn);

}

TResStruct *getListStend()

{

int i;

TResStruct *res;

SQLres = PQexec(conn,"SELECT DISTINCT stend FROM tk_elements;");

res = (TResStruct*)malloc(sizeof(TResStruct));

res->len = PQntuples(SQLres);

res->data = (char **)malloc(sizeof(char*)*PQntuples(SQLres));

for (i=0;i<res->len;i++)

{

res->data[i] = (char *)malloc(PQgetlength(SQLres,i,0));

strcpy(res->data[i], PQgetvalue(SQLres,i,0));

}

PQclear(SQLres);

return res;

}

TResStruct *getElementsStend(const char *Stend)

{

int i;

TResStruct *res;

str = (char *) malloc (sizeof(char)*100+strlen(Stend));

strcpy(str,"SELECT element FROM tk_elements where stend = '");

strcat(str, Stend);

strcat(str,"' ;");

SQLres = PQexec(conn,str);

res = (TResStruct*)malloc(sizeof(TResStruct));

res->len = PQntuples(SQLres);

res->data = (char **)malloc(sizeof(char*)*PQntuples(SQLres));

for (i=0;i<res->len;i++)

{

res->data[i] = (char *)malloc(PQgetlength(SQLres,i,0));

strcpy(res->data[i], PQgetvalue(SQLres,i,0));

}

free(str);

PQclear(SQLres);

return res;

}

TResStruct *getIndexElement(const char *Stend, const char *Element)

{

int i;

TResStruct *res;

str = (char *) malloc (sizeof(char)*100+strlen(Stend) +

strlen(Element));

strcpy(str,"SELECT index FROM tk_elements where stend = '");

strcat(str, Stend);

strcat(str,"' and element = '");

strcat(str, Element);

strcat(str, "';");

SQLres = PQexec(conn,str);

res = (TResStruct*)malloc(sizeof(TResStruct));

res->len = PQntuples(SQLres);

res->data = (char **)malloc(sizeof(char*)*PQntuples(SQLres));

for (i=0;i<res->len;i++)

{

res->data[i] = (char *)malloc(PQgetlength(SQLres,i,0)+1);

strcpy(res->data[i], PQgetvalue(SQLres,i,0));

}

free(str);

PQclear(SQLres);

return res;

}

TResStruct *getSensorsElement(const char *Stend, const char *Element)

{

int i;

TResStruct *res;

str = (char *) malloc (sizeof(char)*200+strlen(Stend)+strlen(Element));

strcpy(str,"SELECT sname from tk_sensors where index = (select index from tk_elements where stend = '\0");

strcat(str, Stend);

strcat(str,"' and element = '");

strcat(str, Element);

strcat(str, "');");

SQLres = PQexec(conn,str);

res = (TResStruct*)malloc(sizeof(TResStruct));

res->len = PQntuples(SQLres);

res->data = (char **)malloc(sizeof(char*)*PQntuples(SQLres));

for (i=0;i<res->len;i++)

{

res->data[i] = (char *)malloc(PQgetlength(SQLres,i,0));

strcpy(res->data[i], PQgetvalue(SQLres,i,0));

}

free(str);

PQclear(SQLres);

return res;

}

TResStruct *getSensorInfo(const char *sname)

{

int i;

TResStruct *res;

str = (char *) malloc (sizeof(char)*300+strlen(sname));

strcpy(str,"SELECT adcid, adcch, canch from tk_sensors where sname = '");

strcat(str, sname);

strcat(str,"';");

SQLres = PQexec(conn,str);

res = (TResStruct*)malloc(sizeof(TResStruct));

res->len = PQnfields(SQLres);

res->data = (char **)malloc(sizeof(char*)*PQnfields(SQLres));

for (i=0;i<res->len;i++)

{

res->data[i] = (char *)malloc(PQgetlength(SQLres,0,i));

strcpy(res->data[i], PQgetvalue(SQLres,0,i));

}

free(str);

PQclear(SQLres);

return res;

}

TResStruct *getMaxtSensor(const char *sname)

{

int i;

TResStruct *res;

str = (char *) malloc (sizeof(char)*200+strlen(sname));

strcpy(str,"SELECT maxt from tk_sensors where sname = '");

strcat(str, sname);

strcat(str, "';");

SQLres = PQexec(conn,str);

res = (TResStruct*)malloc(sizeof(TResStruct));

res->len = PQntuples(SQLres);

res->data = (char **)malloc(sizeof(char*)*res->len);

res->data[0] = (char *)malloc(PQgetlength(SQLres,0,0));

strcpy(res->data[0], PQgetvalue(SQLres,0,0));

free(str);

PQclear(SQLres);

return res;

}

int getCountSensors(void)

{

int i;

SQLres = PQexec(conn, "SELECT sname from tk_sensors;");

i = PQntuples(SQLres);

PQclear(SQLres);

return i;

}

TResStruct *getCANChannels(void)

{

int i;

TResStruct *res;

str = (char *) malloc (sizeof(char)*200);

strcpy(str,"SELECT distinct canch from tk_sensors;");

SQLres = PQexec(conn,str);

res = (TResStruct*)malloc(sizeof(TResStruct));

res->len = PQntuples(SQLres);

res->data = (char **)malloc(sizeof(char*)*PQntuples(SQLres));

for (i=0;i<res->len;i++)

{

res->data[i] = (char *)malloc(PQgetlength(SQLres,i,0));

strcpy(res->data[i], PQgetvalue(SQLres,i,0));

}

free(str);

PQclear(SQLres);

return res;

}

TResStruct *getADCChannel(const char *canch)

{

int i;

TResStruct *res;

str = (char *) malloc (sizeof(char)*200);

strcpy(str,"SELECT distinct adcid from tk_sensors where canch=");

strcat(str, canch);

strcat(str, ";");

SQLres = PQexec(conn,str);

res = (TResStruct*)malloc(sizeof(TResStruct));

res->len = PQntuples(SQLres);

res->data = (char **)malloc(sizeof(char*)*PQntuples(SQLres));

for (i=0;i<res->len;i++)

{

res->data[i] = (char *)malloc(PQgetlength(SQLres,i,0));

strcpy(res->data[i], PQgetvalue(SQLres,i,0));

}

free(str);

PQclear(SQLres);

return res;

}

Листинг 3.1 Заголовочные файлы mainform.h, alarm.h,

thermowidget.h.

Файл mainform.h

#ifndef __MAINFORM

#define __MAINFORM

#include <qdialog.h>

#include <qlayout.h>

#include <qstring.h>

#include <qevent.h>

#include <qsize.h>

#include <qstring.h>

#include <qsqlquery.h>

#include <qsqldatabase.h>

#include <qsqlcursor.h>

#include <iostream>

#include "thermowidget.h"

#include "alarm.h"

#include "../lib_ls/serv.h"

#include "../lib_db/db.h"

using namespace std;

class MainForm: public QDialog

{

Q_OBJECT

public:

MainForm();

private:

void mouseDoubleClickEvent(QMouseEvent *);

QGridLayout	*mainGrid;

QSize		oldBSize, oldSSize;

ThermoWidget	**thermoW;

int		twCount;

bool		hiden;

AlarmForm	*alForm;

};

#endif

Файл alarm.h

#ifndef __ALARM_H

#define __ALARM_H

#include <qdialog.h>

#include <qtable.h>

#include <qdatetime.h>

class AlarmForm: public QTable

{

Q_OBJECT

public:

AlarmForm();

private:

void resizeEvent(QResizeEvent *);

public slots:

void addAlarm(QString aName, double temp);

};

#endif

Файл thermowidget.h

#ifndef __THERMOWIDGET

#define __THERMOWIDGET

#define LOG_PATH "./log/"

#include <qwidget.h>

#include <qlabel.h>

#include <qstring.h>

#include <qlayout.h>

#include <qpixmap.h>

#include <qlistview.h>

#include <qsqlcursor.h>

#include <qfile.h>

#include <qtextstream.h>

#include <qpopupmenu.h>

#include <iostream>

#include <qtimer.h>

#include <time.h>

#include <qtable.h>

#include "../lib_ls/serv.h"

#include "../lib_db/db.h"

using namespace std;

class ThermoWidget: public QWidget

{

Q_OBJECT

public:

ThermoWidget(QWidget *par, QString elName);

public slots:

void hideList(bool hid);

private:

void resizeEvent(QResizeEvent *);

void contextMenuEvent ( QContextMenuEvent *e);

void startLog(void);

int			timerDelay, timeMenuId,startStopMenuId;

QLabel			*elLabel, *elPxm;

QListView		*listView;

QListViewItem		*listItem, *listSubItem;

QGridLayout		*mainGrid;

QPixmap 		pxmG,pxmY,pxmR;

QFile			*logFile;

QTextStream		logStream;

QPopupMenu		*popupMenu, *timeMenu, *alMenu;

QTimer			*timer;

time_t			globalTime;

int 			fileLen;

private slots:

void changePeriod1();

void changePeriod5();

void changePeriod10();

void changePeriod30();

void changePeriod60();

void startStop();

void startIzm(void);

double uToT(double u);

signals:

void overT(QString sn,double T);

};

#endif

Листинг 3.2 Исполняемые файлы mainform.cpp, alarm.cpp,

thermowidget.cpp, main.cpp.

Файл mainform.cpp

#include "mainform.h"

#define DEBUG_OUT stdout

//==========================================================

MainForm::MainForm():QDialog()

{

int i;

TResStruct		*resQuery;

if (initDBconn("zeus","goncharov")==-1)

{

fprintf(DEBUG_OUT,"error open db\n");

exit(-1);

}

resQuery = getListStend();

twCount = resQuery->len;

thermoW = new ThermoWidget* [twCount];

mainGrid = new QGridLayout(this, 2, twCount);

for (i=0;i<twCount; i++)

{

thermoW[i] = new ThermoWidget(this, resQuery->data[i]);

mainGrid->addWidget(thermoW[i], 0, i);

}

resClear(resQuery);

hiden = FALSE;

oldBSize.setWidth(30*twCount);

oldBSize.setHeight(300);

oldSSize.setWidth(30*twCount);

oldSSize.setHeight(30);

resize(oldBSize);

if (connectToServer("172.16.1.108",394662) < 0) fprintf(DEBUG_OUT,"Error conect to the server. I=%i\n",i);

alForm = new AlarmForm;

for (i=0;i<twCount; i++)

{

connect(thermoW[i], SIGNAL(overT(QString,double)),alForm,

SLOT(addAlarm(QString,double)));

}

}

void MainForm::mouseDoubleClickEvent(QMouseEvent *)

{

int i;

hiden = !hiden;

for (i=0; i<twCount; i++)

{

thermoW[i]->hideList(hiden);

}

if (hiden)

{

oldBSize = size();

resize(oldSSize);

return;

}

oldSSize = size();

resize(oldBSize);

}

Файл alarm.cpp

#include "alarm.h"

AlarmForm::AlarmForm()

{

resize(300,300);

setNumCols(3);

setNumRows(0);

setReadOnly(TRUE);

setCaption("ALARM!!!");

horizontalHeader()->setLabel(0,"Sensor");

horizontalHeader()->setLabel(1,"Temp");

horizontalHeader()->setLabel(2,"Date");

}

void AlarmForm::addAlarm(QString aName, double temp)

{

int i;

QString str;

if (isHidden()) show();

str.setNum(temp);

for (i=0;i<numRows();i++)

{

if (aName == text(i,0))	//sensor exist in list

{

if (temp>text(i,1).toDouble()) //new temp > that old

{

setText(i,1,str);

setText(i,2,QDateTime::currentDateTime().toString("dd.mm h:m:s"));

}

return;

}

}

insertRows(numRows());

setText(numRows()-1,0,aName);

setText(numRows()-1,1,str);

setText(numRows()-1,2,QDateTime::currentDateTime().toString(

"dd.mm h:m:s"));

}

void AlarmForm::resizeEvent(QResizeEvent *)

{

setColumnWidth(0,width()/4-10);

setColumnWidth(1,width()/4-10);

setColumnWidth(2,width()/2-15);

}

Файл thermowidget.cpp

#include "thermowidget.h"

#define ALARM_LIMIT 0.8

#define MAX_LEN_FILE 20

#define DEBUG_OUT stdout

ThermoWidget::ThermoWidget(QWidget *par, QString elName):QWidget(par)

{

int i, j;

TResStruct *resQuery1, *resQuery2, *resQuery3;

QString str;

pxmG.load("./png/green.png");

pxmY.load("./png/yellow.png");

pxmR.load("./png/red.png");

elPxm = new QLabel(this);

elPxm->setPixmap(pxmG);

elPxm->adjustSize();

elLabel = new QLabel(elName, this);

elLabel->adjustSize();

listView = new QListView(this);

listView->addColumn("Element");

listView->addColumn("T");

listView->addColumn("M.T.");

startLog();

str = "";

resQuery1 = getElementsStend(elName);

for (i=0;i<resQuery1->len; i++)

{

listItem = new QListViewItem(listView, resQuery1->data[i]);

listView->insertItem(listItem);

resQuery2 = getSensorsElement(elName,resQuery1->data[i]);

for (j=0;j<resQuery2->len;j++)

{

listSubItem = new QListViewItem(listItem,

resQuery2->data[j]);

listItem->insertItem(listSubItem);

listSubItem->setText(1,"0");

resQuery3 = getMaxtSensor(resQuery2->data[j]);

listSubItem->setText(2,resQuery3->data[0]);

resClear(resQuery3);

}

resClear(resQuery2);

}

resClear(resQuery1);

QListViewItemIterator itList (listView);

for ( ; itList.current(); ++itList ) if (itList.current()->childCount()

== 0)

{

str.append(itList.current()->text(0)+'\t');

}

logStream << "time\t"+str <<'\n';

mainGrid = new QGridLayout(this, 2, 2);

mainGrid->setRowStretch(0,20);

mainGrid->setRowStretch(1,80);

mainGrid->addWidget(elPxm, 0, 0);

mainGrid->addWidget(elLabel, 0, 1);

mainGrid->addMultiCellWidget(listView, 1, 1, 0, 1);

timeMenu = new QPopupMenu(this);

timeMenu->insertItem("1 sek", this, SLOT(changePeriod1()));

timeMenu->insertItem("5 sek", this, SLOT(changePeriod5()));

timeMenu->insertItem("10 sek", this, SLOT(changePeriod10()));

timeMenu->insertItem("30 sek", this, SLOT(changePeriod30()));

timeMenu->insertItem("1 min", this, SLOT(changePeriod60()));

popupMenu = new QPopupMenu(this);

timeMenuId = popupMenu->insertItem("Time    ",timeMenu);

startStopMenuId = popupMenu->insertItem("Stop", this,

SLOT(startStop()));

timer = new QTimer(this);

connect(timer, SIGNAL(timeout()), SLOT(startIzm()));

timer->start(1000);

timerDelay = 1000;

}

void ThermoWidget::resizeEvent(QResizeEvent *)

{

listView->setColumnWidth(0,width()/2-1);

listView->setColumnWidth(1,width()/4-1);

listView->setColumnWidth(2,width()/4-1);

}

void ThermoWidget::hideList(bool hid)

{

if (hid)

{

listView->hide();

mainGrid->setRowStretch(1, 0);

return;

}

listView->show();

mainGrid->setRowStretch(1,80);

}

void ThermoWidget::startIzm()

{

QListViewItemIterator itList (listView);

QString str, strFile;

int maxT, color;

double T;

unsigned char ok;

color = 1;

strFile = "";

time(&globalTime);

strFile.setNum(globalTime);

strFile.append('\t');

for ( ; itList.current(); ++itList ) if (itList.current()->childCount()

== 0)

{

T = (int)uToT(getVoltage(itList.current()->text(0)+'\0',&ok));

str.setNum(T);

strFile.append(str+'\t');

itList.current()->setText(1,str);

maxT = itList.current()->text(2).toInt();

if (T<ALARM_LIMIT*maxT)

{

itList.current()->setPixmap(0,pxmG);

}else if ((T>=ALARM_LIMIT*maxT)&&(T<maxT))

{

itList.current()->setPixmap(0,pxmY);

emit overT(itList.current()->text(0),T);

if (color <2) color = 2;

} else 	{

itList.current()->setPixmap(0,pxmR);

color = 3;

emit overT(itList.current()->text(0),T);

}

}

logStream<<strFile<<'\n';

if (++fileLen>=MAX_LEN_FILE) startLog();

if (color==1)

{

elPxm->setPixmap(pxmG);

} else if (color == 2)

{

elPxm->setPixmap(pxmY);

} else

{

elPxm->setPixmap(pxmR);

}

}

void ThermoWidget::contextMenuEvent ( QContextMenuEvent *e)

{

popupMenu->move(e->globalX(),e->globalY());

popupMenu->exec();

}

void ThermoWidget::changePeriod1()

{

timer->stop();

timer->start(1000);

timerDelay = 1000;

}

void ThermoWidget::changePeriod5()

{

timer->stop();

timer->start(5000);

timerDelay = 5000;

}

void ThermoWidget::changePeriod10()

{

timer->stop();

timer->start(10000);

timerDelay = 10000;

}

void ThermoWidget::changePeriod30()

{

timer->stop();

timer->start(30000);

timerDelay = 30000;

}

void ThermoWidget::changePeriod60()

{

timer->stop();

timer->start(60000);

timerDelay = 60000;

}

void ThermoWidget::startStop()

{

if (timer->isActive())

{	// need to stop timer

timer->stop();

popupMenu->setItemEnabled(timeMenuId,FALSE);

popupMenu->changeItem(startStopMenuId,"Start");

} else

{

timer->start(timerDelay);

popupMenu->setItemEnabled(timeMenuId,TRUE);

popupMenu->changeItem(startStopMenuId,"Stop");

}

}

double ThermoWidget::uToT(double U)

{

return ((15.0/(1-U/15.55) - 16)*1000.0/3.75);

}

void ThermoWidget::startLog(void)

{

QString str;

str = LOG_PATH+elLabel->text();

system("mv "+str+' '+str+".old");		// rename old log file

if (logFile != NULL) delete logFile;

logFile = new QFile(str);

logFile->open(IO_ReadWrite);

logStream.setDevice(logFile);

fileLen = 0;

}

Файл main.cpp

#include <qapplication.h>

#include "mainform.h"

int main( int argc, char ** argv )

{

QApplication a( argc, argv );

MainForm mf;

mf.show();

a.connect( &a, SIGNAL( lastWindowClosed() ), &a, SLOT( quit() ) );

a.setMainWidget(&mf);

return a.exec();

}