Подробное описание по разгону видеокарт серии Radeon Х1800 на примере X1800 GTO2

Вот решил написать подробное руководство. Авось кому-нибудь пригодится. Как и принято сразу отпишусь, что содержание данной статейки носит лишь рекомендательный характер и автор не несёт ответственности за ... сами знаете что. :) Ну это так - формальность. На самом же деле, всё что я здесь опишу уже опробовано многими людьми (в т. ч. и мною) и является практически безопасным для вашей видеокарты (напомню, что я рассматриваю разгон именно X1800 GTO2).

Для начала напомню, что Х1800 GTO2 представляет из себя видеокарту 512МВ Х1800 ХТ с пониженным напряжением на чипе (графическом процессоре или как ещё говорят GPU) и пониженными частотами на чипе и памяти. Частота чип/память у ХТ составляют соответственно 625/1500 МГц в 3D-приложениях и 600/1400 МГц в 2D-приложениях. У GTO2 частоты и в 2D и в 3D одинаковы и составляют 500/1000 МГц, что при 16-ти конвейерной архитектуре чипа R520 делает её эквивалентом видеокарты X1800 XL, имеющей те же частоты. Постараемся подразогнать нашу X1800 GTO2 до уровня производительности Х1800 ХТ. А поможет нам в этом замечательная програмка под названием ATITool 0.25 beta 14 (http://overclockers.ru/download?367:ATITool_0.25b14.exe). Сразу замечу две особенности разгона X1800 GTO2:

1) разгон памяти сильно зависит от напряжения на чипе (GPU) (данную особенность видеокарта унаследовала от своего ближайшего родственника - Х1800 ХТ);

2) напряжение на чипе довольно сильно занижено, поэтому разгон без вольтмода (увеличения напряжения на GPU и памяти) даёт весьма слабый прирост (около 10%, т. е. до частот порядка 550/1100 МГц).

А теперь поговорим о напряжениях. Напруги на памяти и у ХТ и у GTO2 - совпадают, поэтому нету особого резона завышать этот показатель. Напряжение на памяти и так уже "завышено" производителем. Нам остаётся только повысить напругу на GPU и радоваться резко увеличившемуся разгону. На сколько можно повышать напряжение на GPU? Судите сами: этот показатель у ХТ в 2D равен 1.3 В, в 3D - 1.4 В. Лично я советую ставить в районе 1.275-1.3 В. При таком напряжении на GPU как правило видеокарта берёт частоты 625/1300 МГц, что примерно соответствует производительности Х1800 ХТ. Но как так могло получиться? Ведь у ХТ частоты составляют 625/1500. На самом деле всё очень просто. У Х1800 ХТ тайминги видеопамяти составляют 12-10-6-9-10-14-0x46-0x26, а у Х1800 GTO2 они равны 9-8-5-7-7-11-0х3В-0х1А. Именно засчёт более низких задержек памяти и удаётся получить ту же производительность при меньшей частоте.

А теперь переходим непосредственно к описанию разгона в ATITool 0.25 beta 14. Как только мы открываем програмку, она нам сразу выдаёт несколько значений. Перечислю, что означает каждое из них (см. рис. 1). 53*C - температура регулятора напряжения. Он находится под длиненьким радиатором (см. рис. 2). Собран на мосфетах (полевые транзисторы структуры металл-оксид-полупроводник). При разгоне следует особое внимание уделять охлаждению именно этой части видеокарты. Крайне рекомендуется установить корпусной вентиль на обдув этого радиатора, т. к. при разгоне (особенно с вольтмодом) он заметно греется. Идём далее. 5.5А - ток, потребляемый видеокартой по линии +12В. 27% - относительная частота вращения кулера видеокарты (зависит от температуры GPU). 54*С - температура GPU (тут всё понятно). 46*С - что-то типа температуры окружения (косвенно свидетельствует о температуре памяти видеокарты). Частота GPU меняется бегунком с заголовком Core, частота памяти - бегунком с заголовком Memory. После установки выбранных частот нажимаем кнопочку Scan for Artifacts и если артифактов не обнаружено жмём Set Clock. Далее найденные частоты можно сохранить в специально созданном для этого профиле. Загрузка нужного профиля осуществляется нажатием кнопочки Load. Для того, чтобы повысить напряжение на GPU нужно нажать Settings, затем вверху выбрать Voltage Control и перетащить бегунок VGPU вправо на нужное значение напряжения. Здесь нужно уточнить, что ATITool занижает истинное значение напряжения на GPU ровно на 0.025 В. По умолчанию VGPU=1.075 В, но на самом деле это 1.1 В. Поэтому, если повышать напругу на GPU до 1.275-1.3 В, то в ATITool нужно ставить соотвественно 1.25-1.275 В. Для того, чтобы установить выставленное напряжение необходимо нажать кнопочку Apply. Если вы хотите сохранить выставленное напряжение, то вам следует нажать кнопочку Save (в том же окне, где и выставлялось VGPU) и выбрать профиль в который будет сохранено выставленное напряжение. Вот вродебы и всё. Напоследок отмечу, что если при переразгоне видеокарта перестаёт откликаться на команды драйвера, то срабатывает спец. защита - VPU Recover, который сбрасывает частоты и напряжения видеокарты на дефолтные (очень полезная штука, надо сказать). При этом экран монитора может погаснуть на несколько секунд. Не стоит вдаваться в панику. Это связано с тем, что видеокарта изменяет частоты и напряжения. При таких изменениях параметров у видеокарт семейства Х1800 экран монитора всегда моргает. Вот теперь вроде бы всё. Удачного разгона!

Рис.1

рис.2